## Slide 1
Algorithm 2: PPO-OK决策模型
参数: 全局状态 s
输出: 各自动驾驶车辆的 k 值
训练PPO-OK决策模型 | 
1 | 初始化：以为初始参数的策略网络 ; 以为初始参数的价值网络; 学习率，裁剪参数.
2 | for t = 0, 1, 2, … do
3 | 收集轨迹集合，即在环境中运行策略 获得数据.
4 | 计算奖励回报 (折扣累计奖励) .
5 | 计算优势函数 .
6 | 最大化目标函数更新策略网络参数 :
7 | 均方误差回归更新价值网络参数 :
8 | end
调用PPO-OK决策模型 | 
9 | 将参数中的全局状态 s 输入策略网络
10 | 得到各自动驾驶车辆的 k 值
训练PPO-OK决策模型 | 
1 | 
2 | for t = 0, 1, 2, … do
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | end
调用PPO-OK决策模型 | 
9 | 
10 | 得到各自动驾驶车辆的 k 值

## Slide 2
Algorithm 3: Level-K执行模型
参数: 各自动驾驶车辆的 k 值、规划步数 frames, 环境 env
输出: 各自动驾驶车辆的动作
1 | 初始化：设定仿真步数 frames = 30; 初始化动作表 ActionTable,大小为 count_vehicle × count_k.
2 | for k = 0, 1, 2, …, count_k do
3 | for vehicle_id = 0, 1,…, count_vehicle do
4 | for action in action_type do
5 | if k = 0 then
6 | 假设其他自动驾驶车辆静止，当前车辆执行action.
7 | end
8 | if k > 0 then
9 | 假设其他自动驾驶车辆执行 k – 1 级别时的最优动作，当前车辆执行action.
10 | end
11 | for i = 0, 1,…, frames − 1 do
12 | 在上述执行动作的基础上使用PID控制车辆更新位置，累计奖励.
13 | end
14 | if 累计奖励大于当前累计奖励
15 | 更新 ActionTable 中的数据为 action
16 | end
17 | end
18 | end
19 | end